## Slide 1: VARNOSTNI PODUK ZA OBISKOVALCE PROJEKT: 2.tir Divača-Koper

## Slide 2: DEFINICIJE
AKTIVNO DELOVNO OBMOČJE:
območje, kjer se izvajajo gradbena dela; vključuje tudi območje, kjer je potencialno možno pričakovati varnostna in zdravstvena tveganja, ne glede na to ali se v tem območju dela dejansko izvajajo.
OSEBNA VAROVALNA OPREMA:
oprema, ki ob pravilni uporabi ščiti pred nevarnostmi za zdravje in varnost pri delu. Obvezna uporaba delovnih čevljev(EN 20345), čelade(EN 397), dobro vidnih oblačil(EN 20471), zaščitnih očal(EN 166) in mask za prašne delce(FFFP 2/3).
DELOVNA OPREMA:
oprema, ki se uporablja za izvajanje del(tirna vozila, bagri, nakladači, roboti za brizganje betona, dvižna mehanizacija, stolpni žerjavi, pogonsko orodje, demperji, kamioni…)

## Slide 3
KISIKOV SAMOREŠEVALNI APARAT:
je naprava za evakuacijo v sili iz območij z dimom, toksičnimi plini ali pomanjkanjem kisika.
PASIVNI UKREPI ZA ZAŠČITO PRED POŽAROM:
ukrepi, ki preprečujejo vžig in hitro širjenje požara ter s tem zagotovijo čas za umik udeležencev gradnje.
ZBIRNO MESTO:
določeno mesto, kjer se v primeru izrednih razmer zberejo vsi udeleženci gradnje.

## Slide 4: NAVODILA ZA OBISK
Gibanje po gradbišču brez spremstva odgovorne osebe izvajalca ni dovoljeno;
Parkiranje je dovoljeno samo na označenih mestih;
Strogo prepovedano parkiranje na dostopni cesti, intervencijskih poteh;
Obvezno upoštevanje gradbiščnih navodil vodje del, ki jih prejmete ob prihodu na gradbišče (gradbiščni red, požarni red, uporaba osebne varovalne opreme, zbirno mesto);
Obvezno upoštevanje predvidene poti in obvezna uporaba označenih pešpoti. Vedno ostati znotraj skupine, s katero obiskujete gradbišče;

## Slide 5
Pri gibanju v okolici delovne opreme, obvezno vzpostaviti vidni stik z operaterjem in si tako zagotoviti pozornost pred nadaljevanjem gibanja;
Gibanje v območju tirov strogo prepovedano – aktivna delovna tirna vozila!
Zadrževanje v delovnem območju strojev strogo prepovedano;
Zadrževanje pod visečim bremenom strogo prepovedano;
Kajenje strogo prepovedano;
Vnos, uporaba alkohola in prepovedanih substanc strogo prepovedano;
NAVODILA ZA OBISK

## Slide 6: NAVODILA ZA OBISK PREDORA
Zagotovite, da bo identifikacijska kartica/čip za kontrolo dostopa v predor nameščena na vidnem mestu;
Natančno upoštevajte navodilo za uporabo kisikovih samoreševalnih aparatov.
V primeru izrednega dogodka v predoru(požar), evakuacijo začnite mirno, ne hitite.
Načrtujte evakuacijsko pot, izberite najkrajšo pot do varnega zraka okolice!
Bežite premišljeno. Pri hlastnem in hitrem dihanju boste porabili več kisika!

## Slide 7
Preverite, ali ima kisikov samoreševalni aparat vse dele.
Preverite, ali je plomba nepoškodovana.
Preverite, ali je ohišje zaprto.
Preverite, ali je zanka za odpiranje zaprta in nepoškodovana.
Preverite, ali je ohišje deformirano (glejte prilogo).
Prepričajte se, da ohišje nima razpok ali lukenj.
Preglejte kontrolno okence: Če se na območju kontrolnega okenca ob
pretresanju vidi veliko rumenih delčkov, ki so veliki kot sladkorni kristalčki oz.
večji, se kisikovega samo reševalnega aparata ne sme več uporabljati.
Tanek nalepljeni sloj rumenega prahu po nekaj letih nošenja je normalen
pojav in ne moti delovanja.
NAVODILA ZA UPORABO SAMOREŠEVALNIH DIHALNI APARATI – OBISK PREDORA

## Slide 8
Preverite, ali je indikator vlage (1) rjav. Če v kisikov samoreševalni aparat prodre vlaga, se barva indikatorja vlage spremeni iz rjave v turkizno.
Če ima kisikov samoreševalni aparat izbirni indikator temperature:
Preverite, ali je indikator temperature (2) svetel. Če se je aparat pregrel, je indikator temperature temen.

## Slide 9
Praktični prikaz uporabe samo reševalnega dihalnega aparata
s pomočjo video posnetka.
Dräger Oxy SR: How to Use (youtube.com)

## Slide 10: TVEGANJA
- Splošna nevarnost;
- Spotiki in padci (ovire, neravnine);
- Padci z nezavarovane višine;
Padci v globino;
Hrup;
Prah;
Gradbiščni promet in delovna oprema – trki, stiski, prometne nesreče;
Električni udar;
Zruški;
Požar;

## Slide 11: VARNOSTNI ZNAKI
ZNAKI PREPOVEDI
OPOZORILNI ZNAKI
ZNAKI OBVEZNOSTI

## Slide 12
ZNAKI ZA IZHOD V SILI IN PRVO POMOČ
ZBIRNO MESTO
GASILNI APARAT
Pripravil: Uroš Deželan, dipl. var. inž.